## Slide 1
CAPTEUR SOJI
Système de Surveillance du Niveau de Carburant
Présentation Technique
ESP32
RS-485
4G LTE
MQTT
FreeRTOS
© 2026 SOJI IoT — Tous droits réservés

## Slide 2
Vue d'Ensemble — Architecture Système
RS-485
9600 baud
AT Cmds
TCP/MQTT
MQTT JSON
Capteur
LIGO T54
RS-485
MCU
ESP32
FreeRTOS
Modem
SIM7600
4G LTE
Cloud
MQTT
Broker
Tableau
de Bord
Dashboard
Acquisition RS-485 toutes les 30 s
Calcul volume selon géométrie du réservoir
Publication JSON via MQTT 4G LTE
Sauvegarde SD si déconnexion — retry automatique

## Slide 3
Composants Matériels
E
ESP32
Microcontrôleur Principal
▸ Dual-core Xtensa LX6 240 MHz
▸ WiFi + Bluetooth intégré
▸ ESP-IDF 5.x / FreeRTOS
▸ 40 GPIO, ADC, SPI, UART
▸ Partitions OTA + NVS + SPIFFS
S
LIGO T54
Capteur RS-485
▸ Niveau: 0–65535 (digital)
▸ Température: -40°C à +100°C
▸ Fréquence: 0–10000 Hz
▸ Protocol: 5 bytes cmd / 9 bytes rsp
▸ Timeout réponse: 2000 ms
M
SIM7600
Modem 4G LTE + GPS
▸ 4G LTE / 3G / 2G fallback
▸ GPS / GLONASS intégré
▸ MQTT, HTTP, TCP/IP
▸ Commandes AT standard
▸ Synchronisation NTP
D
microSD (SPI)
Stockage Local
▸ Bus SPI à 4 MHz
▸ MOSI=GPIO15, MISO=GPIO2
▸ CLK=GPIO14, CS=GPIO13
▸ Sauvegarde trames MQTT
▸ Retry automatique au reconnect

## Slide 4
Capteur LIGO T54 — Protocole RS-485
Trame Commande (5 octets)
0x31
START
ADDR
Adresse
0x06
Cmd
0x00
Data
CRC8
CRC
Polynomial CRC-8 (0x31 + ADDR + 0x06 + 0x00)
Trame Réponse (9 octets)
0x3E
Header
ADDR
0x06
TEMP
Temp
LVL_L
Niveau
LVL_H
FRQ_L
Fréq.
FRQ_H
CRC8
CRC
Timeout réponse: 2000 ms | Half-duplex (DE/RE GPIO32 control)
Paramètres mesurés
Niveau: 0–65535 dig. | Temp: -40°C à +100°C | Fréquence: 0–10000 Hz
Interfaçage GPIO — ESP32
RS-485 TX:
GPIO 21
RS-485 RX:
GPIO 22
DE / RE:
GPIO 32
Baud Rate:
9600
Format:
8N1, Half-duplex
Chronogramme Communication
MCU TX:
5 bytes
DE/RE:
TX MODE
RX MODE
Capteur RX:
9 bytes réponse
← 5.2 ms → ← Timeout 2000 ms →
ADC Batterie
GPIO39 — Canal 7 | Plage: 2500–4300 mV | Moyenne sur 8 échantillons

## Slide 5
Modem SIM7600 — 4G LTE & GPS
4G
Connectivité LTE
▸ 4G LTE Cat-4 (principal)
▸ 3G WCDMA (fallback)
▸ 2G EDGE (fallback)
▸ Bande mondiale
G
GPS / GNSS
▸ GPS + GLONASS
▸ Latitude + Longitude
▸ Altitude + Vitesse
▸ Précision ≤ 2.5 m CEP
T
Synchronisation
▸ NTP via modem
▸ UTC timestamp
▸ Calibration horloge
▸ RTC interne ESP32
Commandes AT Principales
AT+CMQTTSTART
Initialiser client MQTT
AT+CMQTTACCQ
Acquérir un client MQTT
AT+CMQTTCONNECT
Connecter au broker
AT+CMQTTPAYLOAD
Préparer le payload JSON
AT+CMQTTPUB
Publier un message
AT+CGPSINFO
Obtenir coordonnées GPS
AT+CSNTPSTART
Démarrer NTP sync
AT+CCLK?
Lire l'heure système
Protocoles supportés
MQTT v3.1.1
HTTP/HTTPS
TCP/UDP
FTP
SMS
SSL/TLS

## Slide 6
Flux de Données — Pipeline de Traitement
1
Acquisition
RS-485 cmd → LIGO T54
Réponse 9 octets
Timeout 2000 ms
2
Validation
Vérif. CRC-8
Plausibilité valeurs
Extraction champs
3
Calcul Volume
8 géométries réservoir
Niveau → Volume (L)
Corriger f
4
JSON Payload
Assemblage télémétrie
Timestamp NTP/UTC
GPS + batterie
5
MQTT / SD
Publication MQTT 4G
Si échec → SD card
Retry auto dès reconnect
Fiabilité: En cas de perte 4G, chaque trame est sauvegardée sur carte SD. Au retour de la connectivité, le système rejoue automatiquement toutes les trames en attente dans l'ordre chronologique.

## Slide 7
Calcul de Volume — 8 Types de Réservoirs
R
1
Rectangulaire
V = L × W × H × f
CV
2
Cylindre Vertical
V = π × r² × H × f
CH
3
Cylindre Horizontal
V = Segment circ. × L
CO
4
Cône Vertical
V = ⅓ × π × r² × H × f³
EL
5
Ellipse Verticale
V = π × a × b × H × f
SP
6
Sphère
V = π × h²(3r-h) / 3
CA
7
Capsule
V = Calotte + Cylindre
MS
8
Multi-sections
V = Σ sections (max 8)
Notes d'implémentation
▸ f = facteur de remplissage (niveau_raw / 65535), valeur normalisée 0.0 → 1.0
▸ Cylindre horizontal: intégration numérique de segment circulaire, précision ≤ 0.1%
▸ Mode multi-sections: jusqu'à 8 sections de hauteurs et géométries différentes — somme des volumes partiels
▸ Toutes les formules utilisent des doubles IEEE 754 64-bit pour la précision maximale

## Slide 8
Communication MQTT — Protocole & Payload
Structure des Topics
Publication:
device/{ORG}/{MAC}/telemetry
Abonnement:
device/{ORG}/{MAC}/config
LWT:
device/{ORG}/{MAC}/status
Paramètres MQTT
QoS:
1 (at least once)
Keep-alive:
60 secondes
LWT:
payload: {"status":"offline"}
Client ID:
MAC address du dispositif
Configuration Distante
▸ Intervalle d'acquisition
▸ Paramètres réservoir
▸ Seuils d'alerte
▸ Activation GPS / SD
▸ Redémarrage OTA
Payload JSON — Télémétrie
{
"device_id": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
"firmware": "v1.0.0",
"timestamp": "2026-03-31T14:22:00Z",
"level_raw": 42500,
"level_pct": 64.8,
"volume_l": 1280.5,
"temperature": 22.4,
"frequency": 4800.0,
"battery_mv": 3850,
"rssi": -72,
"gps": {
"lat": 36.7525,
"lon": 3.0422
}
}

## Slide 9
Stockage & Fiabilité du Système
SD
Sauvegarde SD Card
▸ Chaque trame MQTT échouée → microSD
▸ Format: fichier JSON line-delimited
▸ Persistance à travers les redémarrages
RT
Retry Automatique
▸ Détection reconnexion 4G
▸ Replay des trames en attente
▸ Ordre chronologique garanti
NV
NVS Flash
▸ 24 KB partition dédiée
▸ Configuration persistante
▸ Préservée lors des OTA updates
OT
OTA Firmware Update
▸ Deux slots OTA (1.25 MB chacun)
▸ Mise à jour sans interruption
▸ Rollback automatique si erreur

## Slide 10
Partitionnement Flash ESP32
Factory App
1 MB
OTA Slot 0
1.25 MB
OTA Slot 1
1.25 MB
SPIFFS
1.375 MB
0x0000
0x10000
Flash totale: 4 MB (ESP32 standard)
NVS — 24 KB
▸ Stockage clé-valeur
▸ Config WiFi, MQTT, réservoir
▸ API esp_nvs_flash_init()
OTA Slots — 1.25 MB × 2
▸ Mise à jour à distance
▸ Swap après validation
▸ esp_ota_ops.h API
SPIFFS — 1.375 MB
▸ Système de fichiers embarqué
▸ Logs, config JSON, SD buffer
▸ esp_spiffs_conf API
OTA Process
▸ 1. Download MQTT/HTTP
▸ 2. Écriture slot inactif
▸ 3. Validation + reboot
Flux OTA
Réception MQTT
Download chunk
Écriture slot OTA
Validation SHA256
Set boot partition
Reboot → Nouveau FW

## Slide 11
Outil de Test — Simulateur RS-485 Python
Simulateur GUI Python
P
Interface Tkinter
Bibliothèque GUI standard Python
▸ Simulation du protocole RS-485 LIGO T54
▸ Mode Esclave: répond aux commandes ESP32
▸ Mode Maître: envoie des commandes de test
▸ Calcul CRC-8 automatique (polynomial 0x31)
▸ Affichage hex/ASCII des trames en temps réel
▸ Injection de valeurs personnalisées
▸ Log des échanges avec horodatage
▸ Simulation de timeouts et d'erreurs CRC
Simulateur RS-485 SOJI — v1.0
$ Mode: ESCLAVE | Port: COM3 | 9600,8N1
[14:22:01] RX ← 31 01 06 00 2F
Commande valide | ADDR=0x01 | CRC OK
[14:22:01] TX → 3E 01 06 16 A6 B1 C0 12 4A
Niveau: 45494 | Temp: 22.4°C | Fréq: 4928 Hz
[14:22:31] RX ← 31 01 06 00 2F
Commande valide | ADDR=0x01 | CRC OK
[14:22:31] TX → 3E 01 06 16 A7 B1 C0 12 51
Niveau: 45495 | Temp: 22.4°C | Fréq: 4929 Hz
[14:23:01] RX ← 31 01 06 00 2F
CRC ERROR injected (test mode)
No response sent — timeout test
Total: 42 échanges | Erreurs: 1 | OK: 97.6%

## Slide 12
SOJI
Récapitulatif Technique
ESP32 + FreeRTOS — architecture temps réel robuste
Capteur LIGO T54 RS-485 — protocole trame CRC-8
Modem SIM7600 — 4G LTE + GPS + NTP intégré
8 géométries de réservoirs — calcul volumétrique précis
MQTT JSON — télémétrie cloud en temps réel
SD Card backup + retry — fiabilité garantie
OTA — mises à jour firmware à distance
SOJI IoT — Système de Surveillance du Niveau de Carburant | ESP32 · RS-485 · 4G LTE · MQTT | © 2026